Типовое теоретическое задание для второго этапа Национального конкурса

профессионального мастерства «Строймастер»

в  номинации «Лучший каменщик»

| № п/п | Вопрос | Варианты ответов | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Какая минимальная ширина прохода должна быть предусмотрена между размещённым на перекрытии кирпичом и стеной здания? | 1. 0,5 м 2. 0,6 м 3. 0,8 м 4. 1,0 м 5. 1,2 м | 2 |
|  | Каким образом каменщику запрещается выполнять кладку? | 1. в случае, если он находится на стене здания 2. в случае, если он находится на перекрытии здания 3. в случае, если он находится на навесных средствах подмащивания 4. в случае, если он находится на наружных лесах | 1 |
|  | Здания какой этажности и высоты разрешается возводить способом замораживания на обыкновенных растворах? | 1. не более 2 этажей и не выше 10 м 2. не более 3 этажей и не выше 12 м 3. не более 4 этажей и не выше 15 м 4. не более 5 этажей и не выше 18 м | 3 |
|  | Какое из перечисленных приспособлений необходимо каменщику для выполнения разметки рядов кладки, фиксирования отметок оконных и дверных проемов, перемычек, прогонов, плит перекрытий? | 1. каретка (салазки) 2. шаблон углов 3. маячная рейка 4. причальный шнур | 3 |
|  | Каким образом рекомендуется производить кладку клинчатых перемычек из обыкновенного кирпича? | 1. одновременно с двух сторон в направлении от пят к замку 2. одновременно с двух сторон от замка к пятам 3. от левой пяты к правой через замок 4. от правой пяты к левой через замок | 1 |
|  | Какой толщины должны быть горизонтальные швы кладки, выполняемой на клеях? | 1. не более 2 мм 2. не более 5 мм 3. не более 7 мм 4. не более 10 мм | 1 |
|  | Как НЕ выполняют швы наружной версты при кладке стен облегчённых конструкций? | 1. с расшивкой 2. на «тёплом» растворе 3. впустошовку 4. с полным заполнением раствором горизонтальных и вертикальных швов | 3 |
|  | Какая минимальная ширина воздушной прослойки должна быть соблюдена при кладке трехслойных стен со слоем теплоизоляции и воздушным зазором?4УК | 1. 20 мм 2. 40 мм 3. 60 мм 4. 80 мм | 2 |
|  | При многорядной перевязке швов, укладка каких рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов, под мауэрлаты и другие сборные конструкции является обязательной? | 1. ложковых 2. тычковых 3. забутовочных 4. комбинированных | 2 |
|  | Какова рекомендуемая высота горизонтального слоя бетонной смеси при ее укладке в конструкции из бутобетона? | 1. не более 25 см 2. не более 40 см 3. не более 50 см 4. не более 60 см 5. не более 70см | 1 |
|  | Использование какого раствора должно быть исключено при восстановлении каменной кладки наружных стен? | 1. известкового 2. цементно-известкового 3. цементного | 3 |
|  | Какое максимальное значение водоотделения от общего объема пробы растворной смеси должен иметь инъекционный раствор, используемый для усиления каменных конструкций? | 1. 5% 2. 10% 3. 15% 4. 20% | 1 |
|  | Кладочный раствор какой марки используется для кладки опорного ряда? | 1. М 50 2. М 75 3. М 125 4. М 150 | 4 |
|  | Какое отклонение в толщине шва является допустимым? | ±1мм ±2мм ±3мм ±4мм ±5мм | 2 |
|  | Укажите, какие операции входят в процесс подготовки поверхности кладки перед усилением? | 1. визуальный осмотр кладки 2. простукивание кладки молотком 3. очистка поверхности кладки от грязи и старой штукатурки 4. удаление частично разрушенной (размороженной) кладки 5. обработка антисептиком 6. проверка прочности кладки 7. шлифовка поверхности 8. смачивание поверхности солевым раствором | 1,2,3,4 |
|  | Установите соответствие между представленными на рисунке видами карнизов и их названиями | сандрик поясок венчающий | 1 |
|  | Какая система перевязки швов кладки представлена на рисунке? | 1. однорядная 2. многорядная 3. трехрядная 4. двухрядная | 2 |
|  | Какой из перечисленных параметров влияет на устойчивость кирпичной кладки? | 1. марка раствора 2. марка кирпича 3. толщина растворного шва 4. величина горизонтальных (ветровых) нагрузок | 4 |
|  | Какая из представленных штриховок материалов обозначает камень естественный? |  | 4 |
|  | Какие марки по прочности имеют кирпич и камень с горизонтальными пустотами? | 1. М300…М1000 2. М25…М300 3. М25…М100 4. М25…М1000 | 4 |
|  | Какой из перечисленных факторов НЕ является опасным при выполнении каменных работ? | 1. расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений 2. высота защитных ограждений более 1,1 м падение вышерасположенных материалов, конструкций и инструмента 3. самопроизвольное обрушение элементов конструкций 4. движущиеся части машин и передвигаемые ими конструкции и материалы | 2 |
|  | Какой вид кладки выполняют из плит перегородочных массой 20 кг? | 1. кирпичная 2. каменная 3. мелкоблочная 4. крупноблочная | 3 |
|  | В каком из перечисленных случаев каменщик имеет права не приступать к работе? | 1. недостаточная освещенность рабочих мест и подходов к ним 2. температура воздуха ниже -5 оС 3. влажность воздуха более 90% 4. недостаточная чистота рабочего места | 1 |
|  | Каким образом соединяются стальные стержни арматуры по длине при продольном армировании кладки? | 1. сваркой 2. проволокой 3. болтовыми соединениями 4. анкерами | 1 |
|  | Каким образом укладывается плитный утеплитель при устройстве стен облегченной кладки с жесткими вертикальными диафрагмами? | 1. с обеспечением вентилируемого воздушного зазора не менее 10 см 2. с обеспечением плотного примыкания к кладке 3. с обеспечением вентилируемой щели, шириной не более 10 мм 4. с обеспечением замкнутой воздушной прослойки, шириной не более 10 см | 2 |
|  | При достижении какой прочности кладки стены допускается начинать кладку анкеруемых карнизов? | 1. 50% проектной прочности 2. 75% проектной прочности 3. 90% проектной прочности 4. 100% проектной прочности | 4 |
|  | Какие арматурные стержни при армировании перемычек должны заканчиваться крюками (отгибами)? | 1. гладкие 2. периодического профиля 3. стеклоплатиковые 4. гладкие и периодического профиля | 1 |
|  | Каким образом укладывается стальная арматура рядовых кирпичных перемычек по опалубке? | 1. до устройства опалубки в слое раствора толщиной 30 мм под верхний ряд кирпичей 2. по опалубке в слое раствора толщиной 30 мм под нижний ряд кирпичей 3. по опалубке в слое раствора толщиной 70 мм под верхний ряд кирпичей 4. до устройства опалубки в слое раствора толщиной 30 мм под верхний ряд кирпичей | 2 |
|  | Какова должна быть толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы? | 1. 6 мм 2. 10 мм 3. 12 мм 4. 15 мм | 3 |
|  | Каким инструментом проверяется вертикальность кирпичной кладки? | 1. отвесом 2. кельмой 3. уровнем 4. причальным шнуром | 1 |
|  | Какие виды кирпичей необходимы для кладки, представленной на схеме? | 1. целые и трехчетверки 2. целые и половины кирпичей 3. половины кирпичей и четверти кирпичей 4. половины кирпичей и трехчетверки | 1 |
|  | Как называется силикатное изделие, имеющие сквозные трещины или две части силикатного изделия, образовавшиеся при его раскалывании? | 1. половняк 2. штраба 3. верста 4. ложок 5. пастель | 1 |
|  | Укажите допустимое отклонение рядов кладки от вертикали на длине 2 м. | 1. 5 мм 2. 8 мм 3. 10 мм 4. 12 мм | 1 |
|  | С какой периодичностью проверяется толщина швов кладки? | 1. в каждом 2-м ряду 2. в каждом 4 ряду 3. в каждом 5-6 ряду 4. в каждом 8-10 ряду | 3 |
|  | Какую марку по прочности имеет клинкерный кирпич? | 1. М300…М1000 2. М25…М300 3. М25…М100 4. М25…М1000 | 1 |
|  | Зависит ли (и, если да, то, каким образом) прочность кирпичной кладки от толщины швов? | 1. не зависит 2. зависит, с увеличением толщины швов уменьшается прочность кладки 3. зависит, с увеличением толщины швов увеличивается прочность кладки | 2 |
|  | Перегородки какой высоты допускается возводить без временных креплений, обеспечивающие устойчивость стен во время производства работ? | 1. 1 м 2. 1,5 м 3. 1,8 м 4. 2 м | 3 |
|  | Кладка из каких силикатных изделий выполняется без заполнения раствором вертикальных швов? | 1. из камня 2. из кирпича 3. из блоков и плит перегородочных | 3 |
|  | Укажите максимально допустимую массу силикатного изделия, укладываемого вручную? | 1. 5 кг 2. 10 кг 3. 15 кг 4. 20 кг 5. 25 кг | 5 |
|  | Допускается ли (и, если да, то, при каких условиях) выполнение кладки при температуре воздуха 30 °С и выше? | 1. Допускается 2. Допускается при условии увлажнения уложенных рядов кладки водой 3. Допускается при условии использования быстросхватывающегося кладочного раствора 4. Не допускается | 2 |
|  | С каким шагом устанавливают маячные рейки (порядовки) на протяженных участках кладки? | 1. через 1 - 1,5 м 2. через 2,5 - 3 м 3. через 5 - 7 м 4. через 10 - 12 м | 4 |
|  | Как называется приспособление, используемое для выполнения кирпичной кладки, обозначенное цифрой 3? | 1. шаблон угла 2. кельма 3. струбцина 4. каретка | 3 |
|  | Какое приспособление применяют для выполнения горизонтального шва кладки требуемой толщины, выполняемой на кладочном растворе, растворе для тонкошовной кладки или клее? | 1. каретку (салазки) 2. шаблон углов 3. маячную рейку 4. причальный шнур | 1 |
|  | Какому виду изделий относится камень с пазогребневым и пазовым соединениями? | 1. лицевой 2. рядовой 3. междурядный 4. угловой | 2 |
|  | Какая система перевязки швов представлена на рисунке? | 1. однорядная 2. пятирядная 3. трехрядная 4. шестирядная | 1 |
|  | Что из перечисленного контролируется при усилении каменной кладки? | 1. качество подготовки поверхности каменной кладки 2. соответствие конструкций усиления проекту 3. качество сварки крепежных деталей после напряжения элементов конструкций 4. наличие и качество антикоррозионной защиты конструкций усиления 5. качество расшивки швов 6. правильность перевязки швов 7. заполненность швов раствором | 1,2,3,4 |
|  | В каких случаях разрешается производство работ по кладке или облицовке наружных стен многоэтажных зданий? (выберите 2 правильных ответа) | 1. во время грозы, снегопада тумана, исключающих видимость в пределах фронта работ 2. при ветре скоростью 10м/с 3. при температуре наружного воздуха -100С | 2,3 |
|  | Через какой минимальный временной промежуток после устройства пят следует начинать кладку сводов при выполнении сводов двоякой кривизны без затяжек? | 1. сутки 2. 3 суток 3. 5 суток 4. 7 суток 5. 10 суток | 4 |
|  | Что устраивается под плитой перекрытия (ригелем, балкой) по завершении кладки навесных стен каждого этажа? | 1. вентилируемый воздушный зазор 2. горизонтальный деформационный шов 3. вертикальный деформационный шов 4. перевязка арматурной сеткой 5. анкеровка | 2 |
|  | Какой максимально допустимый свес каждого ряда кирпичной кладки в карнизах? | 1. 1/5 длины кирпича 2. 1/4 длины кирпича 3. 1/3 длины кирпича 4. ½ длины кирпича | 3 |

Оценка

Оценка теоретического задания осуществляется конкурсной комиссией по результатам тестирования конкурсантов. Тестовое задание состоит из 50 вопросов. Время, отводимое на тестирование, составляет 60 минут. Оценивание проводят по следующим критериям: за каждый верный ответ тестового задания конкурсант получает 1 балл. Максимальное количество баллов – 50.